Инструкция по охране труда  для машиниста, управляющего мобильной рабочей платформой

ГЛАВА 1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.К управлению мобильной подъемной рабочей платформой допускается лицо, прошедшее в установленном порядке обучение по соответствующей профессии и получившее свидетельство установленного образца о присвоении квалификационного разряда по профессии, прошедшее медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, имеющее группу по электробезопасности не ниже II (далее – машинист).

2.Машинист обязан знать устройство, основные параметры используемой мобильной подъемной рабочей платформы, факторы, влияющие на устойчивость мобильной подъемной рабочей платформы, причины потери ее устойчивости; значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения мобильной подъемной рабочей платформы.

3.Знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения; знать требования эксплуатационных документов организации – изготовителя используемой мобильной подъемной рабочей платформы (далее, если не установлено иное, – эксплуатационные документы), локальных нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию мобильной подъемной рабочей платформы; знать установленный порядок производства работ с использованием мобильной подъемной рабочей платформы.

4.Машинист обязан применять средства индивидуальной защиты, соблюдать требования по охране труда, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину.

5.Машинист обязан использовать и правильно применять выданные ему в организации СИЗ в соответствии с условиями и характером выполняемой работы. Машинист должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ согласно действующим нормам бесплатной выдачи СИЗ:

6.Машинист обязан оказывать содействие и сотрудничать с работодателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, извещать лицо, ответственное за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, или иное должностное лицо работодателя о неисправности мобильной подъемной рабочей платформы, средств индивидуальной защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

7.Машинист обязан выполнять указания лица, ответственного за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, и лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами; уметь оказывать первую помощь потерпевшему при несчастном случае на производстве.

8.В процессе управления мобильной подъемной рабочей платформой на машиниста возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

- повышенной загазованности, запыленности и влажности воздуха рабочей зоны;

- движущихся транспортных средств;

- повышенного уровня шума на рабочем месте;

- повышенного уровня вибрации на рабочем месте;

- повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны;

- недостаточной освещенности рабочего места;

- опасности поражения электрическим током;

- разрушающейся конструкции мобильной подъемной рабочей платформы;

- недостаточной видимости рабочей зоны.

9.Машинист обязан отказаться от управления мобильной подъемной рабочей платформой в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья, а также окружающих до устранения этой опасности.

10.Машинист обязан соблюдать требования по охране труда, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.

11.Знать и выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. Уведомлять работодателя об обнаруженных неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента, нарушениях технологического процесса.

12.Заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации.

13.На территории организации и в структурных подразделениях необходимо для прохода по цеху пользоваться только установленными проходами, не перелазить через конвейеры, транспортеры; не стоять и не проходить под поднятым грузом или в непосредственной близости от него; не открывать дверцы электрощитов; не поднимать груз сверх допустимых норм.

14.Машинисту не допускается находиться на рабочем месте или в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения, а также в состоянии, вызванном употреблением наркотических, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества.

15.Курить разрешается только в специально установленных местах.

16.За нарушение требований, изложенных в настоящей инструкции, машинист несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Глава 2.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

17.Перед началом работы, смены машинист обязан  пройти предрейсовое обследование (при управлении мобильной подъемной рабочей платформой на базе механического транспортного средства).

18.Надеть средства индивидуальной защиты, выданные с учетом характера производимых работ.

19.Проверить техническое состояние мобильной подъемной рабочей платформы в соответствии с эксплуатационными документами, выполнить запись о результатах проверки в вахтенном журнале. При сменной работе техническое состояние мобильной подъемной рабочей платформы проверяется машинистом, закончившим работу, совместно с машинистом, приступающим к работе.

20.Получить задание от лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами; наряд-допуск на проведение работ, требующих осуществления организационных и технических мероприятий, а также постоянного контроля за их производством, пройти целевой инструктаж по охране труда.

21.Ознакомиться с проектом производства работ, технологической картой под роспись.

ГЛАВА 3.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

22.Машинист должен использовать мобильную подъемную рабочую платформу в соответствии с проектом производства работ, технологической картой, эксплуатационными документами.

23.Подъем на необходимую высоту, остановку и опускание рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы (далее – рабочая платформа) машинист обязан производить по сигналу работающего в рабочей платформе или сигнальщика.

Сигнал «остановка» машинист обязан выполнить независимо от того, кто его подает.

24.Машинист перед началом подъема работающего в рабочей платформе обязан убедиться в том, что в зоне работы мобильной подъемной рабочей платформы находятся лица, имеющие отношение к производимой работе; подать предупредительный звуковой сигнал.

25.Машинист при управлении мобильной подъемной рабочей платформой обязан следить, чтобы вход в рабочую платформу и выход из нее осуществлялись при установке рабочей платформы в положение «посадка», а при подъеме, во время работы и при опускании рабочей платформы вход в нее был закрыт на запорное устройство. Чтобы масса груза вместе с работающим не превышала номинальную грузоподъемность, установленную организацией – изготовителем мобильной подъемной рабочей платформы.

26.Машинист должен следить чтобы работающий в рабочей платформе работал стоя на настиле рабочей платформы, закрепившись стропом предохранительного пояса за специальное устройство, предусмотренное конструкцией мобильной подъемной рабочей платформы, не садился и не вставал на ограждение рабочей платформы, не устанавливал на пол предметы для увеличения высоты зоны работы, не перевешивался за ограждение рабочей платформы.

27.Машинисту при управлении рабочей платформой не допускается:

- производить резкие движения рабочей платформы с работающим;

- передавать управление мобильной подъемной рабочей платформой лицу, не имеющему права на ее управление, допускать к самостоятельному управлению лиц, проходящих производственную практику, стажировку, без своего наблюдения за ними;

- производить передвижение мобильной подъемной рабочей платформы с поднятой рабочей платформой, в том числе и когда в рабочей платформе находится работающий, за исключением случаев, когда такое перемещение предусмотрено эксплуатационными документами;

- допускать нахождение в рабочей зоне работающих и других лиц, не имеющих отношения к производимой работе;

- оставлять без надзора мобильную подъемную рабочую платформу.

28.Машинист при перерыве в работе обязан принять меры, предупреждающие самопроизвольное перемещение и опрокидывание мобильной подъемной рабочей платформы под действием ветра, при наличии уклона местности, вследствие деформации и обрушения грунта.

29.Машинист обязан прекратить управление мобильной подъемной рабочей платформой при:

- приближении грозы, сильном ветре, скорость которого превышает допустимую для использования данной мобильной подъемной рабочей платформы и указанную в паспорте мобильной подъемной рабочей платформы (далее – паспорт);

- температуре воздуха ниже допустимой, указанной в паспорте;

- недостаточной освещенности рабочей зоны мобильной подъемной рабочей платформы, неблагоприятных погодных условиях (сильном снегопаде, тумане), когда машинист плохо различает сигналы, подаваемые сигнальщиком в процессе работы;

- несоблюдении работающим в рабочей платформе требований безопасности.

ГЛАВА 4.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

30.Машинист после окончания работы, смены должен проверить техническое состояние мобильной подъемной рабочей платформы.

31.Машинист должен сообщить лицу, ответственному за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, или иному должностному лицу работодателя, машинисту, приступающему к работе, обо всех обнаруженных неисправностях мобильной подъемной рабочей платформы и выполнить соответствующую запись в вахтенном журнале по форме согласно приложению к Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ.

32.Машинист после окончания работы должен снять средства индивидуальной защиты, выданные с учетом характера производимых работ, очистить их от загрязнений и убрать в предназначенное для хранения место.

33.Выполнить требования личной гигиены, вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

ГЛАВА 5.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

34.При потере устойчивости мобильной подъемной рабочей платформы во время подъема или перемещения рабочей платформы машинист должен немедленно прекратить подъем или перемещение рабочей платформы, уменьшить вылет стрелы (выдвижного устройства), подать предупредительный звуковой сигнал, опустить рабочую платформу в положение «посадка» и установить причину аварийной ситуации.

35.При несчастном случае на производстве машинисту необходимо принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения.

36.Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих.

37.Сообщить о несчастном случае на производстве лицу, ответственному за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, или иному должностному лицу работодателя.

38.При возникновении пожара мобильной подъемной рабочей платформы машинист обязан немедленно прекратить ее использование, принять меры по тушению пожара мобильной подъемной рабочей платформы и одновременно сообщить о происшествии лицу, ответственному за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, или иному должностному лицу работодателя.

39.Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать на место происшествия медицинских работников, при невозможности - доставить потерпевшего в ближайшую организацию здравоохранения.